GKI.271.16.2018.AZK	                                                                     Zaktualizowany  załącznik Nr 2

Specyfikacja Techniczna specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zapolice

| LP | Wyszczególnienie | Spełnienie wymagań TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator AED w skrzyni PELI z kluczem pediatrycznym |  |
| 1.1 | Półautomatyczny, prosty w obsłudze, niezawodny i zawsze gotowy do użycia, działanie według komend głosowych wydawanych przez urządzenie; |  |
| 1.2 | Wyposażony w minimum 1 komplet elektrod uniwersalnych dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe, wymienne bez konieczności wymiany baterii, o terminie przydatności minimum 24 miesiące (konwersja do trybu pediatrycznego poprzez klucz pediatryczny lub przycisk). |  |
| 1.3 | Defibrylator musi być bezpieczny dla użytkownika i pacjenta; np. możliwość użycia na mokrej i metalowej powierzchni potwierdzona notą techniczną producenta. |  |
| 1.4 | Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów: zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci; wyposażony w jedną baterię nie ładowalną objętą gwarancją producenta na okres min. 4 lat, wyposażony w jedną baterię nie ładowalną zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią. wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o: Nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku; Wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia; W prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta); Gotowości urządzenia do pracy; Technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku. |  |
| 1.5 | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji; czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max 8 sekund. możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych. urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej wraz z przydatnością elektrod (np. żel) w cyklu codziennym. posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. |  |
| 1.6 | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia; wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601. stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55. odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy). urządzenie przenośne, zainstalowane w torbie transportowej w całości ochraniającej defibrylator przed uszkodzeniem z możliwością przechowywania dodatkowej pary elektrod. odporność na upadek z 1,2 metra na twardą powierzchnie. temperatura pracy od 0 do 50 stopni Ci wilgotność względna pracy: 0%-95%, temperatura przechowywania – 20 do 60 stopni C. wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami w języku polskim. |  |
| 1.7 | Energia impulsu defibrylacyjnego dla dorosłych do 200J |  |
| 1.8 | Ciężar defibrylatora z baterią i jedną parą elektrod max 2,5 kg. |  |
| 1.9 | Defibrylator posiada kompatybilne elektrody (m.in. przy pomocy adapterów) z więcej niż jednym modelem defibrylatora manualnego używanego przez Zespoły Ratownictwa Medycznego. |  |
| 1.10 | Oznakowanie AED zgodnie z ILCOR ze skróconą instrukcją użycia urządzenia. |  |
| 1.11 | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE. |  |
| 1.12 | Defibrylator musi mieć możliwość podłączenia zestawu szkoleniowego (obecnie Zamawiający nie wymaga dostawy zestawu szkoleniowego) |  |
| 1.13 | Gwarancja bezwzględna na urządzenie AED: min. 3 lata W tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych bez kosztów wymiany elektrod i baterii. |  |
| 2 | Pilarka do drewna |  |
| 2.1 | Moc kW/KM – 2,8/3,8, |  |
| 2.2 | Pojemność skokowa cm 3 – 55,5 |  |
| 2.3 | Oszczędny silnik 2-MIX, |  |
| 2.4 | System filtrów powietrza, |  |
| 2.5 | System antywibracyjny, |  |
| 2.6 | Korki zbiorników umożliwiające ich łatwe i bezpieczne napełniani |  |
| 2.7 | Piła łańcuchową RS 3/8", |  |
| 3. | Agregat prądotwórczy |  |
| 3.1 | Minimalna moc 3 kW |  |
| 3.2 | Stabilizacja napięcia |  |
| 3.4 | Silnik: górnozaworowy |  |
| 3.5 | Pojemność silnika: 210 cm3 |  |
| 3.6 | Zużycie paliwa: 2,0 l/h |  |
| 3.7 | Rozruch: ręczny |  |
| 3.8 | Rodzaj paliwa: benzyna |  |
| 3.9 | Pojemność zbiornika: max 15 l |  |
| 3.10 | Moc maksymalna agregatu: 3,0 kW |  |
| 3.11 | Moc ciągła agregatu: 3 kW |  |
| 3.12 | Hałas: max 96,0 dbA |  |
| 3.13 | Waga: max 49 kg |  |

Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)

…………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy